НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Відокремлений підрозділ

### Південноукраїнська АЕС

Інформаційний вісник ВП ЮУАЕС №  ,

6 жовтня 2022 р.

Екологічна обстановка в зоні розташування ВП ПАЕС

Згідно з даними відділу охорони навколишнього середовища ВП «Південноукраїнська АЕС» середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації за вересень 2022 року наведені 
у наступній таблиці:

Середньомісячні дані гідрометеорологічної інформації

| Гідрологічні параметри | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- |
| Річка Південний Буг - водомірний пост «Костянтинівка» | Температура води | оС | 17,50 |
|  | Рівень води | м БС* | 18,90 |
|  | Витрата води | м3/с | 11,10 |
| Ташлицька водойма-охолоджувач (пост ОГМС) | Температура води | оС | 30,50 |
|  | Рівень води | м БС | 99,56 |
| Підвідний канал | Температура води | оС | 30,60 |
| Відвідний канал | Температура води | оC | 37,80 |
| Метеорологічні параметри |  |  |
| Швидкість вітру | м/с | 3,30 |
| Напрям вітру (переважаючий) | румб | З |
| Температура повітря: |  |
| середня температура за місяць | оC | 15,50 |
| середня температура за багаторічний період по станції Южноукраїнськ | оC | 17,20 |
| середня максимальна температура за місяць | оC | 20,70 |
| абсолютний максимум | оC | 26,20 |
| середня мінімальна температура за місяць | оC | 11,80 |
| абсолютний мінімум | оC | 5,60 |
| Відносна вологість повітря | % | 70 |
| Атмосферний тиск | мм рт. ст. | 751,00 |
| Сума атмосферних опадів: |  |
| за місяць | мм | 72,10 |
| середня за багаторічний період | мм | 46,30 |
| усього з початку року | мм | 286,30 |
| Примітка. * Рівні води наведені в абсолютних позначках (Балтійська система висот) |

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно о 
8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі – щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

У вересні 2022 року виконано 5460 метеорологічних вимірів за 25 метеорологічними показниками. Споживачам ВП ПАЕС надіслано вісім штормових попереджень про несприятливі метеоумови за фактичними матеріалами спостережень озерної гідрометеорологічної станції відділу охорони навколишнього середовища 
ВП «Південноукраїнська АЕС» та даними Миколаївського Гідрометцентру.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки Ташлицького водосховища

Еколого-хімічна лабораторія здійснює відбір проб води відповідно до документа РГ.0.0027.0055 «Регламент продувки Ташлицької водойми-охолоджувача ВП ПАЕС в Олександрівське водосховище» та до обсягів хімічного контролю.

Під час проведення робіт з продувки Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
у вересні 2022 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг (район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче скидання).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку, як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

| Інгредієнт, що визначається | Одиниці виміру | Річка Південний Буг (р-н насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача) | Ташлицька водойма-охолоджувач | Олександрівське водосховище (500 м нижче скиду продувочних вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГДК* | факт | затверджені допустимі концентрації** | факт | затверджені допустимі концентрації*** | факт |
| Сульфати | міліграм/дм3 | 100 | 88 | 400 | 367 | 117,92 | 90 |
| Сухий залишок | міліграм/дм3 | 1000 | 597 | - | 1196 | - | 600 |
| Примітка. * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення; ** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ТВО; *** затверджені допустимі концентрації згідно дозволу на спецводокористування для ОГЕС. |

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами можна зробити висновок, що вересень 2022 року був холодним місяцем. Середньомісячна температура повітря за вересень 2022 року склала 15,5оС, що на 1,7оС нижче за багаторічні дані (17,2оС). У звітному місяці випало 72,1 мм опадів, що в 1,6 раза більше за середньостатистичними показниками багаторічних даних (46,3 мм).

- стан водних об'єктів зони розташування ПАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам. За характеристикою водності річки Південний Буг 
вересень 2022 року характеризується як маловодий, 96 % забезпеченості;

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється відповідно до вимог природоохоронного законодавства України.

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувочних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 
Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувочних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 
25-75 - середнє значення, 75-99 - маловодна фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.

Відділ охорони навколишнього середовища