НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Відокремлений підрозділ

### Південноукраїнська АЕС

Інформаційний вісник ВП ПАЕС №  ,

6 грудня  2023 р.

Екологічна обстановка в зоні розташування ВП ПАЕС

За інформацією відділу охорони навколишнього середовища 
ВП «Південноукраїнська АЕС» середньомісячні гідрометеорологічні показники 
у листопаді 2023 року були наступними:

| Гідрологічні параметри | Розмірність | Значення |
| --- | --- | --- |
| Річка Південний Буг- гідрологічний пост «Костянтинівка» | Температура води | оС | 8,2 |
|  | Рівень води | м БС | 19,09 |
|  | Витрата води | м3/с | 20,5 |
| Ташлицька водойма- охолоджувач (пост ОГМС) | Температура води | оС | 24,9 |
|  | Рівень води | м БС | 99,62 |
| Підвідні канали | Температура води | оС | 24,6 |
| Відвідні канали | Температура води | оC | 33,3 |
| Метеорологічні параметри |  |  |
| Швидкість вітру | м/с | 4,5 |
| Напрямок вітру (переважний) | румб | ПнЗ |
| Температура повітря: |  |
| середня температура за місяць | оC | 6,2 |
| середня температура за багаторічний період по станії Південноукраїнськ | оC | 4,5 |
| середня max температура за місяць | оC | 10,5 |
| абс. max. | оC | 21,7 |
| середня min температура за місяць | оC | 3,0 |
| абс. min. | оC | -7,1 |
| Відносна вологість повітря | % | 84 |
| Атмосферний тиск | мм.рт.ст. | 747,4 |
| Сума атмосферних опадів: |  |  |
| за місяць | мм | 83,9 |
| середня за багаторічний період | мм | 37,0 |
| Всього з початку року | мм | 382,6 |
| Примітка. Рівні води подані в абсолютних відмітках (Балтійської системи висот) |

Гідрометеорологічні спостереження

Виміри рівня та температури води в річці Південний Буг проводилися щоденно о 
8-й годині, в Ташлицькій водоймі-охолоджувачі – щоденно двічі на добу - о 8-й і 20-й годині.

У листопаді 2023 року було виконано 1160 вимірів на водних об’єктах: 
річці Південний Буг, Ташлицькій водоймі-охолоджувачі, Олександрівському водосховищі, шламонакопичувачі ПАЕС; водовипарному майданчику ОГМС.

Хімічні дослідження водних об'єктів під час продувки Ташлицької водойми-охолоджувача

Еколого-хімічна лабораторія відділу охорони навколишнього середовища здійснює відбір проб води відповідно до затверджених технологічних регламентів.

Під час проведення робіт з продувки* Ташлицької водойми-охолоджувача (ТВО) 
у жовтні 2023 року виконані хімічні аналізи проб води річки Південний Буг
(район насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача), Ташлицької водойми-охолоджувача та Олександрівського водосховища (500 м нижче від місця скиду).

Результати контролю процесу продувки ТВО на прикладі сульфатів і сухого залишку,
як для значимих показників якості води, наведено в таблиці.

| Інгредієнт, що визначається | Одиниці виміру | Річка Південний Буг (р-н насосної підживлення Ташлицької водойми-охолоджувача) | Ташлицька водойма-охолоджувач | Олександрівське водосховище (500 м нижче скиду продувних вод) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГДК* | факт | затверджені допустимі концентрації** | факт | затверджені допустимі концентрації*** | факт |
| Сульфати | міліграм/дм3 | 100 | 88 | 400 | 385 | 117,92 | 89 |
| Сухий залишок | міліграм/дм3 | 1000 | 643 | - | 1330 | - | 646 |
| Примітка. * ГДК вказано для водойм рибогосподарського призначення; ** затверджені допустимі концентрації згідно з дозволом на спецводокористування для ТВО; *** затверджені допустимі концентрації згідно з дозволом на спецводокористування для ОГЕС |

За результатами екологічного моніторингу можна зробити наступні висновки:

- на підставі результатів спостережень за основними метеорологічними параметрами листопад 2023 року був теплим та вологим місяцем. Середньомісячна температура повітря склала 6,2 оС, що на 1,7 оС вище за норму (4,5 оС). У звітному місяці  випало 83,9 мм опадів, що у 2,3 рази більше від норми (37,0 мм);

- стан водних об’єктів зони розміщення ПАЕС відповідає сезонним середньостатистичним показникам;

- за характеристикою водності річки Південний Буг листопад 2023 року характеризується як маловодний, 99 % забезпеченості**.

- продувка* Ташлицької водойми-охолоджувача здійснюється згідно з вимогами природоохоронного законодавства України.

*Продувка Ташлицької водойми-охолоджувача - часткова заміна води водоймища, що виконується для поповнення безповоротних втрат, підтримки рівня води з метою поліпшення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача. Скид продувочних вод регламентований і справляє мінімальний вплив. 
Так, уже в контрольному створі Олександрівського водосховища (на відстані 500 м від скиду продувочних вод) показник мінералізації річкової води за сухим залишком практично вирівнюється.

**Забезпеченістю гідрологічної величини називається імовірність того, що вказане значення цієї величини може бути перевищене серед сукупності всіх можливих її значень. Виражається у відсотках або частках від загальної сукупності значень. У процентному значенні змінюється від 0 до 25 - багатоводна фаза, 
25-75 - середнє значення, 75-99 - маловодна фаза, 99% і більше - катастрофічно маловодна.

Відділ охорони навколишнього середовища